## Slide 1
컴퓨터 구조 · DAY 3
S1.
비트를 다루는 네 가지 도구
AND · OR · NOT · XOR
Notes: S1 시작 (09:00 ~ 09:50). 실습 1 · 논리 연산 예측 적중표와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 2
이 섹션의 도착
네 연산의 진리표를 채우고,
8비트 예측 4문제 중 3문제 이상 적중한다
워크시트 · 실습 1 · 논리 연산 예측 적중표
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 3
도입
그 숫자는 어떻게 움직이는가
어제까지: 모든 것은 숫자였다 (Day 2) · 오늘: 그 숫자를 거르고, 켜고, 뒤집는 도구 4개
Notes: Day 2 회수 3분: 문자·색이 2진수였음을 한 화면으로. 워크시트 접속·이름 입력을 여기서 확인.

## Slide 4
개념
네 가지 질문
AND — 둘 다 1인가?
하나라도 0이면 꺼진다.
용도: 거르기(마스크)
OR — 하나라도 1인가?
둘 다 0일 때만 꺼진다.
용도: 켜기(세트)
XOR — 서로 다른가?
같으면 0.
용도: 토글·비교
NOT — 뒤집기
입력이 하나뿐.
용도: 반전
Notes: 연산마다 '질문'으로 소리 내어 읽게 한다. 코드 기호 & | ^ ~ 를 칠판에 병기 — 다음 과목 예고.

## Slide 5
개념
진리표 — 오늘의 구구단
A | B | AND | OR | XOR | NOT A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
이 표는 지금 보여주되, 실습에서는 가리고 예측하게 함을 예고.
Notes: 표를 훑되 외우게 하지 말 것 — '질문 4개만 기억하면 표는 언제든 다시 만들 수 있다'.

## Slide 6
시연
8비트에 한꺼번에
자리마다 독립 — 덧셈과 달리 자리올림이 없다
204 & 15 = 12 — B가 1인 자리만 통과 (하위 4비트 추출)
시연은 이 한 문제만 — 나머지 3문제는 여러분 몫
▶ 논리 연산 실험대
anim/logic_gates_bitwise.html
Notes: STAGE 1 실험대에서 수강생 2명 지명해 입력 토글. STAGE 2는 204&15만 실행하고 멈춘다.

## Slide 7
실습 1
논리 연산 예측 적중표
18분
① 진리표 16칸 예측 (표는 가리고)
② 8비트 4문제 예측 — 2진 8자리 + 10진
③ 채점하기 → 예측 칸 잠김
④ 애니메이션 프리셋으로 눈 검산
⑤ 한 줄 정리 작성
결과물
예측 적중표
(24칸 채점 완료 화면)
▶ 논리 연산 실험대
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: 순회하며 '채점 전에 애니메이션부터 여는' 수강생을 잡는다 — 예측 먼저. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 8
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 8비트 4문제 — ① 다 맞았다 ② 1개 이상 틀려서 고쳤다 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → ② 다수 문항을 애니메이션으로 다 같이 재실행
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 9
예상 오답과 교정
가장 많이 나올 오답
오답
XOR에서 (1, 1) → 1
왜: OR('하나라도?')과 혼동
→
교정 화법 — 토씨 그대로
“ XOR의 질문은 '다른가?'입니다. 1과 1은 같으니까 0. OR의 질문과 소리 내어 구분해 보세요. ”
Notes: 정답 공개 후 사용. 오답자를 지목하지 말고 '가장 많이 나오는 오답'으로 일반화.

## Slide 10
다음 시간
이 게이트 4개가 부품의 전부 —
다음 시간, 이걸로 덧셈하는 기계를 조립합니다
Notes: 예고 한 문장으로 끝. 휴식 10분 공지.

## Slide 11
컴퓨터 구조 · DAY 3
S2.
게이트로 덧셈기 조립
반가산기 · 전가산기
Notes: S2 시작 (10:00 ~ 10:50). 실습 2 · 가산기 조립 확인표와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 12
이 섹션의 도착
반가산기 진리표를 예측하고,
검산식 2×Cout+Sum이 입력 합과 일치함을 확인한다
워크시트 · 실습 2 · 가산기 조립 확인표
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 13
도입
곤란한 순간은 단 하나 — 1 + 1 = 10₂
십진수의 7+8=15와 같은 일: '5를 쓰고, 1을 올린다'. 답을 이 자리(Sum)와 윗자리(Carry)로 쪼갠다
Notes: 십진 비유를 먼저 — 받아올림은 이미 초등학교 때 배운 동작임을 상기.

## Slide 14
시연
반가산기 — 게이트 딱 2개
Sum = XOR : '둘이 다른가?' → 이 자리에 쓸 것
Carry = AND : '둘 다 1인가?' → 윗자리로 올릴 것
곤란한 행은 1+1 하나뿐 — 그 행을 위해 존재한다
▶ 반가산기
anim/half_adder.html
Notes: 실습 ①(진리표 예측)을 먼저 채우게 한 뒤 '4가지 전부'를 시연. 순서 주의.

## Slide 15
개념
왜 '반(半)'인가
bit 0에서는 완벽
아랫자리가 없으니 입력 2개면 충분
bit 1부터는 부족
아랫자리 올림 Cin이 들어올 문이 없다
(회로도의 빨간 점선)
해결 = 이어 붙이기
반가산기 2개 + OR 1개 → 전가산기
Notes: 빨간 점선('문이 없다')을 레이저로 짚는다. 이름의 유래가 곧 구조.

## Slide 16
시연
전가산기 — 1을 세는 기계
Sum = 1이 홀수 개인가 (XOR 두 번)
Cout = 1이 2개 이상인가 (다수결)
검산: A + B + Cin = 2×Cout + Sum
8개 이으면 8비트 덧셈기 — 맨 왼쪽 Cout이 곧 CF
▶ 전가산기
anim/full_adder.html
Notes: 1+1+1만 시연. '외우지 말고 1을 세라'를 반복. 하단 사슬 그림에서 CF 복선.

## Slide 17
실습 2
가산기 조립 확인표
① 반가산기 진리표 예측 → 채점(잠김)
② 전가산기 (1,0,1)·(1,1,1) 실행하며 기입
③ 검산식 2×Cout+Sum 확인
④ 빈칸 채우기 + '반인 이유' 서술
결과물
가산기 확인표
(20칸 채점 완료 화면)
▶ 반·전가산기
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: ②는 관찰 기입이므로 잠기지 않음을 안내. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 18
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 검산식 — ① 두 줄 다 입력 합과 일치 ② 하나만 일치 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → (1,1,1)을 전체 화면으로 재실행하며 2×1+1=3 확인
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 19
예상 오답과 교정
가장 많이 나올 오답
오답
Carry를 만드는 게이트 = OR
왜: '올림 후보 합치기'의 OR과 혼동
→
교정 화법 — 토씨 그대로
“ OR은 마지막에 후보 둘을 합칠 때만 씁니다. '둘 다 1인가'는 AND의 질문입니다. ”
Notes: 정답 공개 후 사용. 오답자를 지목하지 말고 '가장 많이 나오는 오답'으로 일반화.

## Slide 20
다음 시간
덧셈기는 완성.
그런데 뺄셈기는 어디에? — 없습니다. 다음 시간에 그 이유를.
Notes: 예고 한 문장으로 끝. 휴식 10분 공지.

## Slide 21
컴퓨터 구조 · DAY 3
S3.
뺄셈 회로는 없다
2의 보수
Notes: S3 시작 (11:00 ~ 11:50). 실습 3 · 2의 보수 뺄셈 검산지와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 22
이 섹션의 도착
9−13을 반전 → +1 → 덧셈 → 버림의 전 과정으로 풀고
애니메이션과 전 행 일치시킨다
워크시트 · 실습 3 · 2의 보수 뺄셈 검산지
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 23
선언
CPU 안에 뺄셈 회로는 없다
방금 조립한 덧셈기 하나로 뺄셈까지 합니다 — 빼는 수를 '더할 수 있는 꼴'로 바꿔서
Notes: 선언으로 시작해 긴장 조성. '그럼 어떻게?'를 질문으로 받는다.

## Slide 24
개념
−B 만드는 법 — 세 동작
① 전부 뒤집는다
~B — S2에서 배운 NOT
(1의 보수)
② 1을 더한다
~B + 1 = 2의 보수 = −B 역할
③ 그냥 더한다
A + (−B)
넘친 9번째 비트는 버림 (mod 256)
Notes: '뒤집고, 하나 더하고, 그냥 더한다' — 리듬으로 세 번 복창.

## Slide 25
왜 성립하는가
B + ~B = 255 → +1이면 256 = 0
8비트 세계에서 256은 0. 그래서 ~B+1은 정확히 −B 역할 — 버려진 256이 빌려온 256과 상쇄되어 장부가 맞는다
Notes: 이 슬라이드는 천천히. 255가 '전부 1'임을 손가락 8개로.

## Slide 26
시연
시연 — 7 − 3
STAGE 1: B=3을 뒤집고 +1 → 253 (−3 역할)
STAGE 2: 7 + 253 = 260 → 넘친 1을 버림 → 4
여러분의 문제 9−13은 버림이 없는 경우 — 왜인지는 실습에서
▶ 2의 보수 뺄셈
anim/twos_complement_subtraction.html
Notes: 끝까지 한 번만 재생. 9−13이 '버림 없음'인 이유(9<13)는 말하지 않고 남긴다 — S4 CF 복선.

## Slide 27
실습 3
2의 보수 뺄셈 검산지
① 애니메이션 닫기 — 손 먼저
② 9−13 전 행 손 계산 (반전→+1→덧셈→버림→10진)
③ 채점(잠김) → 애니메이션에 9·13 넣어 행별 대조
④ 자유 문제(결과가 음수) 출제·검증
결과물
검산지
(지정+자유 문제 완료 화면)
▶ 2의 보수 뺄셈
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: '닫기'를 실제로 시킨다. 자유 문제에서 A≥B로 내는 수강생은 워크시트가 되돌려 보냄. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 28
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 9−13 — ① 전 행 일치 ② 일부 틀려서 고쳤다 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → 9−13을 전체 화면으로 행별 재생
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 29
예상 오답과 교정
가장 많이 나올 오답
오답
+1을 빼먹은 1의 보수 계산
(9−13이 −5로 나옴)
왜: '뒤집고'에서 멈춤
→
교정 화법 — 토씨 그대로
“ 거기서 멈추면 정확히 1이 모자랍니다. −B가 되려면 반드시 +1 — 그래서 이름이 2의 보수. ”
Notes: 정답 공개 후 사용. 오답자를 지목하지 말고 '가장 많이 나오는 오답'으로 일반화.

## Slide 30
다음 시간
점심 후 — 계산기는 답만 주지 않습니다.
쪽지도 남깁니다.
Notes: 예고 한 문장으로 끝. 휴식 10분 공지.

## Slide 31
컴퓨터 구조 · DAY 3
S4.
연산이 남기는 신호
상태 플래그 CF · ZF · SF · OF
Notes: S4 시작 (13:00 ~ 13:50). 실습 4 · 상태 플래그 예측표와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 32
이 섹션의 도착
여섯 사례의 플래그 24칸을 예측해 18칸 이상 적중하고,
CF와 OF의 차이를 한 문장으로 쓴다
워크시트 · 실습 4 · 상태 플래그 예측표
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 33
오전의 복선
버려진 그 1은 어디로 갔을까
버려지지 않았습니다 — CF라는 쪽지로 남습니다. 계산기는 답과 함께 신호등 4개를 켭니다
Notes: S3의 '버림'을 즉시 회수. 점심 직후이므로 질문으로 깨운다.

## Slide 34
개념
신호등 4개
CF — 자리올림/빌림
부호 없는 세계의 경고
(255를 넘거나, 빌려왔거나)
ZF — 결과가 0인가
8비트가 전부 0일 때
SF — 최상위 비트
부호 있는 해석으로 음수인가
OF — 범위 초과
부호 있는 세계의 경고
(−128 ~ 127을 벗어남)
Notes: CF와 OF의 대비를 여기서 심는다 — '없는 경고'와 '있는 경고'.

## Slide 35
같은 비트, 두 가지 읽기
200 + 100 → CF = 1, OF = 0
부호 없는 눈: 300은 8비트에 못 담음 → 경고 · 부호 있는 눈: (−56) + 100 = 44, 범위 안 → 문제 없음
Notes: 오늘의 핵심 슬라이드. 판정 패널의 문장 'CPU는 어느 쪽 해석인지 모른다'까지 읽는다.

## Slide 36
시연
시연 순서
255 + 1 → CF·ZF (한 바퀴 돌아 0)
200 + 100 → CF만 — 판정 패널 정독
128 + 128은 실습 후 다 같이 (셋이 동시에 켜짐)
▶ 플래그 시뮬레이터
anim/cpu_flags_simulator.html
Notes: 두 사례만 시연하고 멈춘다. 나머지는 예측의 재료.

## Slide 37
실습 4
상태 플래그 예측표
① 여섯 사례 24칸을 전부 예측
② 채점하기 → 예측 잠김
③ 프리셋 6개를 눌러 틀린 사례 재확인
④ CF/OF 구분 + '200+100' 이유 서술
결과물
플래그 예측표
(26칸 채점 완료 화면)
▶ 플래그 시뮬레이터
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: 18칸이 통과선임을 미리 알린다 — 부담을 낮추고 예측을 정직하게. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 38
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 24칸 중 — ① 18칸 이상 맞았다 ② 그보다 적어서 다시 봤다 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → 128+128을 전체 화면으로 재실행 (CF·ZF·OF 동시 점등)
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 39
예상 오답과 교정
가장 많이 나올 오답
오답
200 + 100에서 OF = 1
왜: CF와 OF를 같은 경고로 취급
→
교정 화법 — 토씨 그대로
“ 부호 있는 눈으로 다시 읽어 보세요 — 200은 −56입니다. −56+100=44, 범위 안. OF는 부호 있는 세계의 눈으로만 판단합니다. ”
Notes: 정답 공개 후 사용. 오답자를 지목하지 말고 '가장 많이 나오는 오답'으로 일반화.

## Slide 40
다음 시간
지금까지 플래그를 읽었다면 —
다음 시간엔 비트를 직접 씁니다. 진짜 장치를 켭니다.
Notes: 예고 한 문장으로 끝. 휴식 10분 공지.

## Slide 41
컴퓨터 구조 · DAY 3
S5.
비트로 장치를 켠다
하드웨어 플래그 제어
Notes: S5 시작 (14:00 ~ 14:50). 실습 5 · 하드웨어 제어 코드 옮겨쓰기와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 42
이 섹션의 도착
켜기 / 끄기 / 토글 / 검사를 C 코드 한 줄씩으로 쓰고,
애니메이션 코드 로그와 글자까지 일치시킨다
워크시트 · 실습 5 · 하드웨어 제어 코드 옮겨쓰기
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 43
도입
상태 vs 제어 — 방향이 반대
상태 플래그 (S4)
CPU가 쓰고, 우리가 읽는 쪽지
제어 레지스터 (지금)
우리가 쓰면, 장치가 움직인다
비트 하나 = 장치 하나
Notes: 같은 '플래그'라는 말의 두 방향을 명확히 — 읽기와 쓰기.

## Slide 44
마스크 만들기
1 << n
숫자 1을 왼쪽으로 n칸 — 원하는 자리에만 1이 있는 도장. 애니메이션에서 1이 한 칸씩 점프하는 그 장면
Notes: 시프트는 오늘 처음 — '민다'는 동작으로만 설명, 곱셈 얘기는 하지 않는다.

## Slide 45
개념
네 가지 관용구
할 일 | 코드 | 쓰는 연산
켜기 | REG ¦= (1 << n); | OR
끄기 | REG &= ~(1 << n); | AND + NOT
토글 | REG ^= (1 << n); | XOR
검사 | REG & (1 << n) | AND (읽기만)
원칙 한 줄: 읽고 – 비트만 고치고 – 다시 쓴다. 다른 7비트는 보존.
Notes: S1의 네 연산이 그대로 실전 관용구가 됐음을 짚는다. '끄기'의 ~에 미리 밑줄.

## Slide 46
시연
시연 — 부팅 시퀀스
시나리오 자동 실행으로 전체 그림 (장치가 차례로 켜짐)
히터 켜기 1건을 3단계로 정독: 마스크 → 연산 → 반영
실습 전 반드시 새로고침 — REG = 00000000 에서 시작
▶ 하드웨어 플래그 제어
anim/hardware_flag_control.html
Notes: '새로고침' 지시가 채점 전제(REG=0)임을 강사만 인지 — 수강생에게는 규칙으로만.

## Slide 47
실습 5
하드웨어 제어 코드 옮겨쓰기
① 새로고침 → '과열 대응' 실행·관찰
② 코드 로그를 보지 않고 3줄 작성
③ 채점 → 로그와 글자까지 대조
④ 내 시나리오 3줄 → 수동 조작으로 검증
결과물
제어 코드 3줄
(로그 대조 완료 화면)
▶ 하드웨어 제어
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: '로그를 가리고' 쓰는 것이 핵심. 순회 시 로그 창을 접어 둔 수강생 칭찬. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 48
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 코드 3줄 — ① 로그와 전부 일치 ② 일부 달라서 고쳤다 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → 끄기 한 줄을 다 같이 타이핑 리듬으로 (앤드-이퀄-틸드)
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 49
예상 오답과 교정
가장 많이 나올 오답
오답
끄기 = REG &= (1 << 3);
왜: ~(NOT) 누락
→
교정 화법 — 토씨 그대로
“ 그 마스크로 AND하면 히터만 남고 나머지가 전부 꺼집니다 — 정반대죠. 끄려면 뒤집은 마스크 ~(1<<3). ”
Notes: 정답 공개 후 사용. 오답자를 지목하지 말고 '가장 많이 나오는 오답'으로 일반화.

## Slide 50
다음 시간
이 조작이 뒤에 배울 MCU 과목의 일상입니다.
그리고 다음 시간 — 드디어 CPU가 명령을 읽습니다.
Notes: 예고 한 문장으로 끝. 휴식 10분 공지.

## Slide 51
컴퓨터 구조 · DAY 3
S6.
컴퓨터가 알아듣는 최소 단위
명령과 인출 – 해석 – 실행
Notes: S6 시작 (15:00 ~ 15:50). 실습 6 · 명령 실행 추적표와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 52
이 섹션의 도착
LOAD→ADD→STORE→HALT 네 명령을
인출–해석–실행 박자로 손 추적해 추적표 17칸을 채운다
워크시트 · 실습 6 · 명령 실행 추적표
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 53
질문
메모리 칸의 26 — 데이터인가, 명령인가
명령어도 그냥 숫자입니다. 정하는 것은 '그 숫자가 언제, 어디로 읽히느냐'뿐
Notes: 애니메이션 메모리의 '뜻' 칸이 전부 ?인 이유가 이 질문의 답.

## Slide 54
시연
주소 접근 — 인출의 밑바닥 (시연만)
어느 칸이든 같은 박자 — 그래서 Random Access
'자동 방문'으로 확인: 구석이든 가운데든 똑같다
산출물 없음 — 눈으로만
[강사 확정] 주소 애니메이션 택1
· cpu_memory_addressing (절반 거르기)
· memory_row_column_addressing (날줄·씨줄)
비전공 비중 높으면 후자 권장
Notes: 8분 엄수. 확정된 파일 하나만 열어 자동 방문 1회.

## Slide 55
개념
세 박자
① 인출
PC가 가리키는 칸을 IR로.
아직 뜻은 모른다 · PC는 +1
② 해석
상위 4비트=무엇을, 하위 4비트=어디에.
숫자가 명령이 되는 순간
③ 실행
LOAD / ADD / STORE / HALT.
ADD는 플래그를 남긴다 (S4)
Notes: '가져오고, 알아듣고, 해낸다' 복창. PC의 +1 타이밍을 여기서 심는다.

## Slide 56
시연
시연 — 명령 1개만
LOAD 한 개를 세 박자로 정독 (값이 날아가는 장면)
나머지 세 명령은 종이 카드 손 실습 몫
ADD의 플래그가 '없음'인 이유는 실습에서 발견
▶ 명령 실행 사이클
anim/cpu_instruction_cycle.html
Notes: LOAD에서 멈춘다. 종이 카드 3장(LOAD·ADD·STORE) 배부.

## Slide 57
실습 6
명령 실행 추적표
① 종이 카드로 4개 명령 손 추적
② 추적표 17칸 작성 (PC·IR·뜻·A·플래그)
③ 채점
④ '다음 단계 ▶'로 박자별 대조
결과물
명령 추적표
(17칸 채점 완료 화면)
▶ 명령 실행 사이클
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: 손 추적이 먼저, 화면은 대조. 7+5=12에 플래그가 없는 이유를 짝과 말하게. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 58
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 추적표 — ① 전부 일치 ② 일부 고쳤다 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → 명령 2(ADD)를 전체 화면으로 세 박자 재생
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 59
예상 오답과 교정
가장 많이 나올 오답
오답
인출 후 PC = 0, 1, 2, 3
왜: PC가 '지금'을 가리킨다고 오해
→
교정 화법 — 토씨 그대로
“ PC는 '다음'을 가리키는 손가락입니다. 가져오는 그 순간 이미 +1. ”
Notes: 정답 공개 후 사용. 오답자를 지목하지 말고 '가장 많이 나오는 오답'으로 일반화.

## Slide 60
다음 시간
다음 시간은 시험이 아니라 도착점 —
이번엔 숫자를 여러분이 고릅니다.
Notes: 예고 한 문장으로 끝. 휴식 10분 공지.

## Slide 61
컴퓨터 구조 · DAY 3
S7.
도착점 실습
내가 고른 수로 프로그램 실행
Notes: S7 시작 (16:00 ~ 16:50). 실습 7 · 시뮬레이터 단계별 기록와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 62
이 섹션의 도착
CPU 시뮬레이터에서 덧셈 프로그램을 명령어 단위로 실행하며
레지스터·메모리 값의 변화를 단계별로 짚어 보인다
워크시트 · 실습 7 · 시뮬레이터 단계별 기록
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 63
규칙
실습 규칙
두 수는 자유
0~255에서 직접 선택.
채점도 당신이 고른 수 기준으로 자동
2회차 조건
합이 255를 넘는 쌍 —
CF를 내 손으로 켠다
조건 미달이면
워크시트가 되돌려 보냅니다.
다른 쌍으로 다시
Notes: '채점이 내 수를 따라온다'는 점을 강조 — 베낄 정답이 없다.

## Slide 64
1회차
고른 수 → 단계 실행 → 기록 → 채점
습관 하나: 다음 스텝에서 A가 몇이 될지 먼저 말하고 누르기
Notes: 순회 관찰 포인트가 이 습관. 베끼기만 하는 수강생 교정 멘트 준비.

## Slide 65
2회차
합 > 255 → CF 관찰
켜진 이유를 한 줄로: '9번째 비트로 넘쳐서'. 오전 S3의 버림, S4의 CF가 지금 내 손에서 재현된다
Notes: 오전 내용이 '재현'됨을 언어로 연결 — 3일 서사의 마지막 고리.

## Slide 66
시연
마무리
HALT 화면 캡처 2장 (1·2회차)
빨리 끝나면: 부록 float32 또는 'ZF가 켜지는 쌍' 찾기
강사 순회 — 화면을 직접 확인합니다
▶ 명령 실행 사이클
anim/cpu_instruction_cycle.html
Notes: ZF 도전 과제의 답(예: 128+128)은 공개하지 않는다.

## Slide 67
실습 7
시뮬레이터 단계별 기록
① 1회차: 수 선택 → 실행 → 기록 → 채점
② 2회차: 합>255 쌍 → CF 확인
③ 'CF가 켜진 이유' 한 줄
④ HALT 캡처 2장
결과물
단계별 기록
(동적 채점 완료 화면)
▶ 명령 실행 사이클
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: 33분 확보가 이 세션의 전부 — 도입을 7분에서 끊는다. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 68
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 2회차 CF — ① 켜졌다 ② 안 켜져서 쌍을 바꿨다 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → ③가 있으면 즉시 1:1 — 이 확인이 도착점 직전 관문
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 69
예상 오답과 교정
가장 많이 나올 오답
오답
화면을 보며 베끼기만 (예측 없이 기록)
왜: 실습을 받아쓰기로 오해
→
교정 화법 — 토씨 그대로
“ 다음 스텝에서 A가 몇이 될지 먼저 말해 보고 누르세요 — 예측이 오늘 기른 근육입니다. ”
Notes: 정답 공개 후 사용. 오답자를 지목하지 말고 '가장 많이 나오는 오답'으로 일반화.

## Slide 70
다음 시간
마지막 시간 — 이 기록을 들고 옆 사람에게 설명합니다.
그것이 3일의 도착점입니다.
Notes: 예고 한 문장으로 끝. 휴식 10분 공지.

## Slide 71
컴퓨터 구조 · DAY 3
S8.
종합 — 짝 시연과 3일 회수
도착점 완료와 제출
Notes: S8 시작 (17:00 ~ 17:50). 실습 7 ③ · 짝 확인과 제출와 짝. 리듬: 도입→개념·시연→실습→확인→예고.

## Slide 72
이 섹션의 도착
자기 기록표를 보며 실행 과정을 짝에게 1분 설명하고,
도착점 완료 화면을 제출한다
워크시트 · 실습 7 ③ · 짝 확인과 제출
Notes: 도착 문장을 소리 내어 읽는다. '이 섹션이 끝나면 이걸 할 수 있다' — 평가가 아니라 도착임을 강조.

## Slide 73
짝 시연
짝 시연 규칙
기록표만 본다
화면은 짝이 조작 — 설명자는 손 대지 않기
1분 + 피드백 30초
'어느 박자 설명이 가장 명확했나'
한 가지만
종료 시
서로의 워크시트 ③에
짝 이름 기입 · 체크
Notes: 2인 1조 편성 5분 안에. 홀수면 강사가 짝.

## Slide 74
제출
도착점 완료 화면 → 캡처 → 노션
실습 1~6 점수가 자동 수집된 요약이 함께 찍힙니다 — 별도 취합 없음. 강사는 노션에서 인원수만 확인
Notes: 제출 채널 링크를 이 시점에 채팅으로 재공지.

## Slide 75
회수
3일 회수 — 한 장의 그림
Day 1 — 부품 (그릇)
CPU · 메모리 · 저장장치 · 입출력
Day 2 — 숫자 (내용물)
2진수 · 문자 · 색 · 16진수
Day 3 — 명령 (움직임)
게이트 → 가산기 → 뺄셈 → 플래그
→ 제어 → 명령 → 실행
Notes: 각 Day의 도착점 문장을 한 줄씩 다시 읽는다.

## Slide 76
예고
다음 과목으로 가는 다리
운영체제 활용
오늘 실행한 프로그램 수백 개를
누가 교통정리하나
MCU 동작 원리
오늘의 S5(레지스터 제어)가
일상이 되는 곳
Notes: '배운 것이 버려지지 않는다'는 안심을 주는 슬라이드.

## Slide 77
실습 7
짝 시연과 제출
25분
① 교대로 1분 설명 + 30초 피드백
② 짝 이름 기입 · 체크
③ '도착점 완료 화면 만들기'
④ 캡처 → 노션 제출
결과물
도착점 완료 화면
(실습 1~6 요약 자동 포함)
▶ 명령 실행 사이클
▶ 워크시트 열기
예측 먼저, 화면은 검산 — 채점하면 예측 칸이 잠깁니다
Notes: 설명 없이 제출부터 하려는 조 확인 — 완료 화면이 짝 체크 없이는 열리지 않음. 예측 먼저 — 채점하면 잠김. 완료 화면 캡처가 제출물.

## Slide 78
확인
손 전체 응답 — 번호를 손가락으로
“ 도착점 — ① 설명을 마쳤고 짝의 설명도 들었다 ② 하나만 했다 ③ 모르겠다 — 번호로 ”
② 가 많으면 → ② 는 시간 내 교대 완료 유도
Notes: 확인 문구를 토씨 그대로 읽고 손 전체 응답. ③이 있으면 즉시 개별 확인.

## Slide 79
오늘 하루 회수
게이트 → 가산기 → 뺄셈 → 플래그 → 제어 → 명령 → 실행
아침의 1비트가 저녁의 프로그램이 됐습니다 — 건너뛴 구간은 없었습니다
Notes: 하루의 사슬을 손으로 하나씩 짚는다.

## Slide 80
마무리
3일간 수고하셨습니다
부품(그릇) 안의 숫자(내용물)가, 오늘 여러분의 명령으로 움직였습니다.
[강사 확정] 사후 설문
도구(멘티미터 재사용 여부) · 문항 — Day 1 사전 설문과 짝
Notes: 사후 설문 [강사 확정] 진행 후 마무리 인사.