## Slide 1
프로그래밍 언어 (C) · 1 / 4
C 기초와 컴파일 과정
hello.c 가 실행파일이 되기까지, 그리고 그 안에서 값이 메모리에 놓이는 방식
hello.c
hello.i
hello.s
hello.o
hello
HYUNDAI AI Insight Campus 온디바이스 AI · 2026. 9. 7 (월) · 8시간

## Slide 2
C Day 1 · 2
오늘의 8교시
2시간 단위 4블록 · 각 교시는 예제 → 함정 → 빈칸 채우기 순서로 진행
1
개발환경·첫 컴파일
hello.c, 종료 코드
2
빌드 과정 해부
전처리·컴파일·어셈블·링크
3
헤더/소스 분리·Makefile
선언 vs 정의, 헤더 가드
4
자료형과 메모리
sizeof, 엔디안, 2의 보수
5
형변환·오버플로
-1 < 1u, 정수 나눗셈
6
연산자·제어문
=/==, &/&&, fall-through
7
함수와 스코프
값 전달, 스택 프레임, static
8
종합 실습
숫자 야구 · 정리
오전: 빌드 도구 오후: 언어 자체 마지막: 손에 익히기

## Slide 3
C Day 1 · 3
준비 — 오늘 하루 종일 쓰는 한 줄
gcc 와 make 가 도는지 먼저 확인하고, 이 명령을 손에 익힙니다
$ gcc --version # gcc (Ubuntu 13.x)
$ make --version # GNU Make 4.x
$ gcc -Wall -Wextra -o app app.c && ./app
-Wall -Wextra
흔한 실수를 경고로. 오늘 함정 대부분이 여기서 잡힘
-o 이름
출력 파일 이름 (없으면 a.out)
-E / -S / -c
전처리·어셈블리·오브젝트에서 멈춤 (2교시)
-O0 / -O2
최적화 끔 / 켬
-g
gdb 디버깅 정보 (Day 4)
-lm
math.h 함수 링크 (5교시)
규칙 하나: 경고가 나오면 읽는다. 오늘 제출 조건은 -Wall -Wextra 경고 0개.
어제까지 Python으로 다룬 센서 프레임 $T=25.3,H=60,D=120* 을 오늘부터 C로 다룹니다.

## Slide 4
C Day 1 · 4
1교시 · 09:00–09:50
컴파일과 실행은 다른 일이다
1교시
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("Hello, C!\n");
return 0;
}
$ gcc hello.c
$ ls
a.out hello.c
$ ./a.out
Hello, C!
$ gcc hello.c -o hello
$ ./hello
Hello, C!
hello.c
(소스)
gcc
hello
(기계어)
./hello
CPU 가 실행
Python과 다른 점: 소스를 고치면 다시 컴파일해야 결과가 바뀝니다. 문자열을 바꾸고 ./hello 만 다시 실행해 보세요 — 옛날 결과가 나옵니다.

## Slide 5
C Day 1 · 5
1교시
main 의 반환값은 어디로 가는가 · 헤더를 빼면
1교시
종료 코드
int main(void) {
printf("센서 초기화 실패\n");
return 7; // 0 이 아니면 비정상 종료
}
$ ./exitcode; echo "종료 코드: $?"
센서 초기화 실패
종료 코드: 7
$? 는 직전 프로그램의 종료 코드. 셸 스크립트·Makefile·systemd 가 이 값으로 성공/실패를 판단합니다. Jetson 서비스가 죽었는지 볼 때 다시 만납니다.
⚠ 함정 — #include 누락
// stdio.h 없음
int main(void) {
printf("Hello\n");
return 0;
}
$ gcc -Wall -Wextra nohdr.c
error: implicit declaration of
function 'printf'
헤더는 "이런 함수가 있다"는 선언을 담습니다. 선언이 없으면 컴파일러는 인자·반환 타입을 검사할 수 없습니다. 3교시에서 선언과 정의를 정확히 나눕니다.

## Slide 6
C Day 1 · 6
2교시 · 10:00–10:50
gcc 한 줄 뒤의 네 단계
각 단계를 옵션으로 멈춰 세워 산출물을 직접 봅니다
2교시
hello.c
전처리기
#include, #define 처리
hello.i
gcc -E
컴파일러
C → 어셈블리
hello.s
gcc -S
어셈블러
어셈블리 → 기계어
hello.o
gcc -c
링커
오브젝트 + libc
hello
libc.a · printf, puts …
$ gcc -E hello.c -o hello.i # ① 전처리
$ gcc -S hello.i -o hello.s # ② 컴파일
$ gcc -c hello.s -o hello.o # ③ 어셈블
$ gcc hello.o -o hello # ④ 링크
$ wc -l hello.c hello.i # 6 → 815
6줄이 815줄: #include 는 그 파일을 그 자리에 통째로 붙여넣기
🎬 D1-1 빌드 파이프라인 — 상자를 눌러 산출물 확인

## Slide 7
C Day 1 · 7
2교시
산출물 읽기 — printf 는 어디로, puts 는 누가
2교시
hello.s (어셈블리)
.LC0:
.string "Hello, C!"
main:
pushq %rbp
movq %rsp, %rbp
leaq .LC0(%rip), %rdi
call puts@PLT # printf 가 아니라 puts
movl $0, %eax
popq %rbp
ret
서식(%d 등)이 없고 \n 으로 끝나는 printf 는 컴파일러가 더 단순한 puts 로 바꿉니다. 코드를 "그대로" 번역하지 않는다는 첫 증거.
nm (심볼 표)
$ nm hello.o
U puts
0000000000000000 T main
$ nm hello | grep -E "main|puts"
0000000000001139 T main
U puts@GLIBC_2.2.5
T
text — 이 파일에서 정의됨
U
undefined — 누군가 채워야 함 (링커의 일)
@GLIBC
링크 완료 — 실행 시 libc.so 에서 찾음
🎬 D1-1 · hello.s, hello.o 상자

## Slide 8
C Day 1 · 8
2교시
⚠ 함정 — "컴파일은 됐는데 undefined reference"
2교시
#include <stdio.h>
int read_sensor(void); // 선언만, 본문 없음
int main(void) {
printf("%d\n", read_sensor());
return 0;
}
$ gcc -c link_err.c # ③ 까지 성공
$ gcc link_err.o -o link_err # ④ 에서 실패
undefined reference to `read_sensor'
선언이 있으니 컴파일러는 만족. 정의를 어느 .o 에서도 못 찾았다는 링커의 말. 단골 원인: 함수 이름 오타 · .c 파일 빠뜨림 · -lm 누락
최적화 수준 비교
$ gcc -S -O0 hello.c -o o0.s
$ gcc -S -O2 hello.c -o o2.s
$ wc -l o0.s o2.s
45 o0.s
42 o2.s
$ diff o0.s o2.s # pushq %rbp 가 사라짐
-O0
디버깅용. 코드를 그대로
-O2
릴리스. 프레임 생략, tail call
-Os
크기 우선 — MCU 플래시가 작을 때

## Slide 9
C Day 1 · 9
3교시 · 11:00–11:50
선언은 .h, 정의는 .c
"무엇이 있는지" 와 "실제 본문" 을 나눈다
3교시
sensor.h
#ifndef SENSOR_H
#define SENSOR_H
typedef struct {
double t; int h; int d;
} Reading;
int is_alert(Reading r);
void print_reading(Reading r);
#endif
sensor.c
#include <stdio.h>
#include "sensor.h"
int is_alert(Reading r) {
return r.t > 35.0;
}
void print_reading(Reading r) {
printf("T=%.1f %s\n", r.t,
is_alert(r) ? "ALERT" : "OK");
}
main.c
#include "sensor.h"
int main(void) {
Reading r1 = {25.3, 60, 120};
Reading r2 = {36.9, 70, 150};
print_reading(r1);
print_reading(r2);
return 0;
}
$ gcc -Wall -Wextra main.c sensor.c -o app && ./app
T=25.3 OK
T=36.9 ALERT
"sensor.h" 따옴표: 현재 폴더 먼저 · <stdio.h> 꺾쇠: 시스템 경로만
구조체 문법은 Day 3 — 오늘은 "여러 값을 한 묶음으로" 로만 읽기

## Slide 10
C Day 1 · 10
3교시
⚠ 함정 — 같은 헤더가 두 번 들어오면
3교시
main.c
a.h
b.h
common.h
두 번째 include
// 전처리 결과 (가드 없음)
typedef struct {...} Point; // a.h 경유
int add(int, int);
typedef struct {...} Point; // b.h 경유 ← 재정의!
int add(int, int); // 선언 중복은 OK
해법: 헤더 가드
#ifndef COMMON_H // 아직 정의 안 됐으면
#define COMMON_H // 정의하고
typedef struct { int x, y; } Point;
int add(int a, int b);
#endif // 이미 있으면 통째로 건너뜀
함수 선언
몇 번 나와도 OK
구조체·typedef 정의
한 번만. 두 번이면 redefinition 에러
가드 이름
파일명_H 대문자가 관례
🎬 D1-2 헤더 가드 — 토글을 끄고 에러부터 본다

## Slide 11
C Day 1 · 11
3교시
Makefile — 바뀐 것만 다시 만든다
3교시
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -Wextra -O2
app: main.o sensor.o
$(CC) $(CFLAGS) -o app main.o sensor.o
main.o: main.c sensor.h
$(CC) $(CFLAGS) -c main.c
sensor.o: sensor.c sensor.h
$(CC) $(CFLAGS) -c sensor.c
clean:
rm -f *.o app
타깃: 의존파일 — 의존 파일이 타깃보다 새로우면 아래 명령 실행
명령 줄 앞은 반드시 탭 (공백이면 missing separator)
$ make # gcc 세 줄 실행
$ make
make: 'app' is up to date.
$ touch sensor.c && make
# sensor.o, app 만 다시
$ touch sensor.h && make
# main.o, sensor.o, app 전부
app
main.o
sensor.o
main.c
sensor.h
sensor.c
헤더를 의존성에 안 적으면: 헤더를 고쳐도 오래된 .o 가 링크되어 "분명 고쳤는데 안 바뀌는" 버그

## Slide 12
C Day 1 · 12
4교시 · 13:00–13:50
자료형 = 바이트 수 + 해석 규칙
규칙: 예측 먼저 쓰고, 그 다음 실행
4교시
sizeof(…)
x86-64 Linux
ESP32 (32bit)
char
1
1
short
2
2
int
4
4
long
8
4 !
float
4
4
double
8
8
uint8_t
1
1
int32_t
4
4
int *
8
4 !
왜 고정폭 타입인가
long 은 Windows 에서 4, 포인터는 32비트 MCU 에서 4 — 플랫폼마다 다르다
레지스터·통신 프로토콜은 비트 폭이 정해져 있다
그래서 임베디드는 stdint.h 의 uint8_t · int16_t · uint32_t 를 쓴다
%zu 는 size_t (sizeof 의 결과 타입) 출력용 서식
#include <stdint.h>
typedef struct {
uint16_t distance_mm; // 0~4000
int8_t temp_c; // -40~125
uint8_t humidity; // 0~100
} Frame; // sizeof = 4

## Slide 13
C Day 1 · 13
4교시
넘치면 잘린다 — 300 을 uint8_t 에 넣으면
4교시
int x = 300; // 0x0000012C
0x…1000
2C
00101100
0x…1001
01
00000001
0x…1002
00
00000000
0x…1003
00
00000000
← 낮은 주소 (LSB 먼저 = 리틀 엔디안) uint8_t 로 바꾸면 이 세 칸이 떨어져 나감 →
uint8_t a = 250; a += 10; // 260 → 4 (260−256)
int8_t b = 127; b++; // → -128 (부호 비트로 넘어감)
int x = 300; unsigned char c = x; // → 44 (0x2C)
printf("%d %d %d\n", a, b, c); // 4 -128 44
엔디안 — 바이트로 직접 보기
int v = 0x11223344;
unsigned char *p = (unsigned char *)&v;
printf("%02X %02X %02X %02X\n",
p[0], p[1], p[2], p[3]);
// → 44 33 22 11
메모리 덤프나 시리얼로 받은 바이트가 "거꾸로" 보이는 이유. 네트워크 바이트 순서(빅 엔디안)와 반대라 프로토콜에서 항상 확인.
signed 오버플로는 C 표준상 정의되지 않은 동작 — 컴파일러가 뭘 해도 됨. 실제 코드에서 절대 의존 금지.
🎬 D1-3 메모리 바이트 뷰어 — 300 → uint8_t, 엔디안 토글

## Slide 14
C Day 1 · 14
4교시
같은 비트, 다른 해석 — 2의 보수
4교시
1
128
1
64
0
32
0
16
1
8
0
4
0
2
0
1
부호 비트
unsigned char
200
signed char (2의 보수)
-56
128+64+8 = 200 200 − 256 = −56
unsigned char u = 200;
signed char s = u; // 같은 비트
printf("%u %d\n", u, s); // 200 -56
범위와 경계
uint8_t
0 ~ 255
255 + 1 → 0
int8_t
−128 ~ 127
127 + 1 → −128
uint16_t
0 ~ 65535
int32_t
−2³¹ ~ 2³¹−1
127 = 01111111. 여기서 1을 더하는 순간 부호 비트로 넘어간다. 다이얼에서 바늘이 빨개지는 그 지점.
음수 128개 + 0 + 양수 127개 = 256. 그래서 −128 은 있는데 +128 은 없다.
🎬 D1-4 2의 보수 다이얼 — 슬라이더 127 → 128

## Slide 15
C Day 1 · 15
5교시 · 14:00–14:50
⚠ 함정 — -1 은 1 보다 작다. 정말?
5교시
-1 < 1u
→ false (0)
1
왼쪽은 int, 오른쪽은 unsigned int. 타입이 다르다
2
규칙: int 와 unsigned int 를 비교하면 int 쪽이 unsigned 로 변환된다
3
−1 의 비트 0xFFFFFFFF 를 unsigned 로 읽으면 4294967295
4
4294967295 < 1 은 거짓
printf("%d\n", -1 < 1); // 1
printf("%d\n", -1 < 1u); // 0
printf("%d\n", -1 < sizeof(int)); // 0
printf("%u\n", (unsigned)-1); // 4294967295
$ gcc -Wall -Wextra promo.c
warning: comparison of integer
expressions of different
signedness [-Wsign-compare]
sizeof 의 결과가 size_t(unsigned) 라서, 배열 길이와 음수 인덱스를 비교하는 코드가 자주 빠지는 함정. -Wextra 가 잡아준다.
🎬 D1-5 정수 승격 함정 — 재생

## Slide 16
C Day 1 · 16
5교시
정수 나눗셈과 실수 비교
5교시
⚠ 정수 / 정수 = 정수
7 / 2 // 3 (버림)
7 / 2.0 // 3.5 (한쪽만 실수여도 실수 연산)
7 % 2 // 1 (나머지)
int c = 26;
double f1 = c * 9 / 5 + 32; // 78.0 (234/5=46 잘림)
double f2 = c * 9.0 / 5 + 32; // 78.8
c = 25 로 바꾸면 둘 다 77.0 으로 우연히 맞는다. 테스트 값 하나로 안심하면 안 되는 이유.
double avg = sum / 4; // 정수면 잘림
double avg = (double)sum / 4; // OK
double avg = (double)(sum / 4);// 틀림 — 잘린 뒤 변환
실수는 == 로 비교하지 않는다
#include <math.h>
double a = 0.1 + 0.2;
a == 0.3 // 0
printf("%.20f", a); // 0.30000000000000004441
fabs(a - 0.3) < 1e-9 // 1 (오차 범위)
(int)3.99 // 3 (버림, 반올림 아님)
$ gcc -Wall -Wextra fp.c -o fp -lm
# -lm 을 빼면 → undefined reference to 'fabs'
# = 2교시의 링크 에러
char 도 계산에 들어가면 int 로 승격. sizeof('A'+1) 은 4. uint8_t += 10 도 int 로 계산한 뒤 8비트로 잘라 넣는 것.

## Slide 17
C Day 1 · 17
6교시 · 15:00–15:50
⚠ 함정 셋 — 전부 -Wall 이 경고한다
6교시
= vs ==
int x = 0;
if (x = 5) printf("A"); // A — 대입! 항상 참
if (x == 5) printf("B"); // B
습관: if (5 == x) 처럼 상수를 왼쪽에 — 실수하면 컴파일 에러
warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
& vs &&
int a = 2, b = 4;
a & b // 0 비트 AND 010 & 100
a && b // 1 논리 AND 둘 다 0 아님
비트 연산은 Day 3 레지스터 제어의 핵심. 지금은 구분만.
시프트 우선순위
1 << 3 + 1 // 16 (+ 가 먼저: 1 << 4)
(1 << 3) + 1 // 9
시프트에는 항상 괄호. 레지스터 마스크 REG |= (1 << n) 습관.
warning: suggest parentheses around '+' inside '<<'

## Slide 18
C Day 1 · 18
6교시
switch — 공은 벽(break)을 만날 때까지 굴러간다
6교시
int level = 2;
switch (level) {
case 1: printf("FREEZE ");
case 2: printf("COLD "); // break 없음
case 3: printf("NORMAL "); break;
case 4: printf("WARM ");
default: printf("ALERT ");
}
// → COLD NORMAL
case 1
case 2
case 3
case 4
default
n=2 진입 → case 3 의 break 에서 정지
case 는 블록이 아니라 점프 목적지. level 을 1, 4, 9 로 바꿔 예측 → 실행.
warning: this statement may fall through
[-Wimplicit-fallthrough=]
// 의도적 fall-through 는 주석으로 표시
case 'y': case 'Y': // 빈 case 는 경고 없음
ok = 1; break;
case 1:
prepare();
// fall through ← gcc 가 인식, 경고 사라짐
case 2:
run(); break;
🎬 D1-6 switch fall-through — 벽을 눌러 break 넣기

## Slide 19
C Day 1 · 19
7교시 · 16:00–16:50
인자는 값이 복사된다 (call by value)
7교시
void inc(int x) {
x++; // 복사본 x
printf("안: %d\n", x); // 안: 6
}
int main(void) {
int a = 5;
inc(a);
printf("밖: %d\n", a); // 밖: 5
}
main 의 프레임
a = 5
inc 의 프레임
x = 5 → 6
복사
inc 가 끝나면 이 프레임은 사라지고, a 는 5 그대로
원본을 바꾸려면 주소를 넘겨야 한다 — Day 2 포인터의 첫 번째 동기. 오늘 세 번 미뤄둔 &v, const char *, &s 가 전부 여기서 풀린다.
지역 변수 → 스택 프레임 안 · 함수 반환 시 소멸

## Slide 20
C Day 1 · 20
7교시
fact(3) — 프레임이 쌓이고 사라지는 순서
7교시
static int calls = 0; // 데이터 영역
int fact(int n) {
calls++;
if (n <= 1) return 1;
return n * fact(n - 1);
}
int main(void) {
int r = fact(3); // 먼저 변수에
printf("결과 %d, 호출 %d번\n", r, calls);
} // 결과 6, 호출 3번
스택 (아래→위)
fact(3) n=3
→ 3·2 = 6
fact(2) n=2
→ 2·1 = 2
fact(1) n=1
→ 1
push ↑
pop ↓
데이터 영역
calls = 3
함수가 끝나도 남는다
들어갈 때 3→2→1, 돌아올 때 1→2→3 (LIFO)
가장 나중에 쌓인 프레임이 먼저 사라진다
static · 전역은 스택과 무관하게 계속 산다
함수 안 static: 첫 호출에 한 번만 초기화, 호출 사이에 값 유지 (next_id 카운터, 이동평균 버퍼). 파일 범위 static: "이 파일 밖에서 안 보임" — 같은 단어, 다른 뜻.
🎬 D1-7 스택 프레임 — 한 단계씩

## Slide 21
C Day 1 · 21
7교시
⚠ 함정 — 인자 평가 순서 · 재귀의 한계
7교시
int next_id(void) { static int id = 0; return ++id; }
printf("%d %d %d\n", next_id(), next_id(), next_id());
// → 3 2 1 (gcc: 오른쪽부터 평가)
printf("결과 %d, 호출 %d번\n", fact(3), calls);
// → 결과 6, 호출 0번 ← calls 가 먼저 읽힘
C 표준은 인자 평가 순서를 정하지 않는다. 부수효과가 있는 호출을 한 식에 여러 번 넣지 말 것. 순서가 중요하면 변수에 먼저 받는다.
int depth(int n) {
return n == 0 ? 0 : 1 + depth(n - 1);
}
depth(10000); // OK
depth(10000000); // Segmentation fault
스택 크기
PC (Linux)
약 8 MB
ESP32 태스크
수 KB
Cortex-M0
1~2 KB
임베디드에서 재귀는 깊이를 확실히 알 때만.

## Slide 22
C Day 1 · 22
8교시 · 17:00–17:50
종합 실습 — 숫자 야구, 함수로 쪼개기
파일 4개 (main.c · game.c · game.h · Makefile) · -Wall -Wextra 경고 0개
8교시
정답 만들기
gen_answer()
rand()%10, 중복 없이 3개
입력 받기
read_guess()
scanf 반환값 검사
입력 검증
is_valid()
0~9, 서로 다름
S / B 판정
judge()
이중 for 하나
결과 출력
print_result()
"1S 2B", 3S 면 종료
잘못된 입력이면 다시
3S 가 아니면 다음 턴
게임당 한 번
턴마다 반복
while (1) {
if (!read_guess(g)) { printf("입력 오류\n"); continue; }
if (!is_valid(g)) { printf("서로 다른 숫자 세 개\n"); continue; }
tries++;
int s = 0, b = 0;
judge(ans, g, &s, &b); // &s — Day 2 에서 설명
print_result(s, b, tries);
if (s == 3) break;
}
뼈대(game.h · main.c · game.c 일부)는 실습 자료에 있습니다. is_valid, judge 의 ++, print_result 만 채우면 됩니다.
미완성이어도 함수 분리 구조가 잡혀 있으면 통과.
🎬 D1-8 숫자 야구 흐름 — 한 턴 재생

## Slide 23
C Day 1 · 23
8교시
제출 체크리스트
8교시
make clean && make
처음부터 빌드 성공
-Wall -Wextra
경고 0개
"12" "abc" "1 1 2"
잘못된 입력에서 죽지 않고 다시 묻는다
main.c game.c game.h Makefile
파일 4개 — 선언은 .h 에, 정의는 .c 에
worksheet.html
8교시까지 채점 → 결과 코드 · 오답 정리 캡처
$ ./baseball
세 자리 (예: 1 2 3) > 1 2 3
0S 1B
세 자리 (예: 1 2 3) > abc
입력 오류
세 자리 (예: 1 2 3) > 4 4 5
서로 다른 숫자 세 개
세 자리 (예: 1 2 3) > 7 3 9
3S 0B
정답! 2번 만에
제출 폴더: c_day1/baseball/

## Slide 24
C Day 1 · 24
정리
오늘의 여섯 문장
1
전처리 → 컴파일 → 어셈블 → 링크.
"undefined reference" 는 링크 에러다
🎬 D1-1
2
선언은 .h, 정의는 .c.
헤더 가드로 재정의를 막고, Makefile 의존성에 헤더를 적는다
🎬 D1-2
3
자료형 = 바이트 수 + 해석 규칙.
넘치면 잘리고, 같은 비트도 signed/unsigned 로 다르게 읽힌다
🎬 D1-3 · D1-4
4
int 와 unsigned 를 섞으면 int 가 unsigned 로.
-1 < 1u 는 거짓
🎬 D1-5
5
= 과 ==, & 와 &&, 시프트 괄호, switch 의 break.
네 함정은 전부 -Wall -Wextra 가 잡는다
🎬 D1-6
6
인자는 값 복사, 지역 변수는 스택, static 은 데이터 영역.
재귀는 깊이를 알 때만
🎬 D1-7

## Slide 25
Day 2 예고
포인터
오늘 세 번 미뤄둔 것들이 전부 내일 첫 시간에 풀립니다
(unsigned char *)&v
4교시 · 바이트 단위로 보기
const char *level(double t)
6교시 · 문자열을 돌려주는 함수
judge(ans, g, &s, &b)
8교시 · 결과 두 개를 돌려받기
제출: c_day1/baseball/ (파일 4개) + worksheet.html 결과 캡처 · 내일 09:00