## Slide 1
프로그래밍 언어 (C) · 3 / 4
구조체 · 비트 연산 · 함수 포인터
다음 주 ESP32 레지스터를 만지는 문법이 오늘 4·5교시. 오늘 함정은 죽지 않고 조용히 틀린다
Reading r
reg |= (1u<<3)
TABLE[st](t)
GPIO=0x6
HYUNDAI AI Insight Campus 온디바이스 AI · 2026. 9. 9 (수) · 8시간

## Slide 2
C Day 3 · 2
오늘의 8교시
오전은 데이터 모양(구조체·비트), 오후는 코드 모양(매크로·함수 포인터·상태 머신)
1
구조체 기초
. -> 통째 복사, const T *
2
패딩·union·enum
정렬 규칙, pack, ST_COUNT
3
비트 연산 기초
& | ^ ~ << >>, 4 관용구
4
비트 연산 실전
GPIO 매크로, 플래그, XOR
5
매크로·volatile
괄호 셋, -DDEBUG, 메모리 맵
6
함수 포인터
선언 읽기, 테이블, qsort
7
콜백·상태 머신
등록 패턴, TABLE[st](t)
8
종합 실습
온도 조절기 컨트롤러

## Slide 3
C Day 3 · 3
1교시 · 09:00–09:50
구조체 — 묶고, 복사하고, 가리키기
1교시
typedef struct { double t; int h; int d; } Reading;
Reading r = {25.3, 60, 120};
Reading s = {.d = 150, .t = 36.9}; // 빠진 h 는 0
Reading c = r; // 16바이트 통째 복사
c.t = 99.0; // r.t 는 25.3 그대로
Reading *p = &r;
p->h == (*p).h // 60
void bump(Reading r) { r.t += 1; } // 사본
void bump(Reading *r) { r->t += 1; } // 원본
r @0x..40
25.3
t 8B
60
h 4B
120
d 4B
+0
+8
+12
0x..40
p 8B
필드 이름은 사라지고 오프셋만 남는다. p->h 는 "p 주소 +8 을 int 로 읽어라"
구조체 대입 = memcpy. 배열은 = 로 복사 안 되지만 구조체에 싸면 된다 (안의 배열까지)
== 비교는 없다. 필드별 비교 함수. memcmp 는 패딩 때문에 못 믿는다
함수 인자는 const T * 가 기본 — 어제의 "원본을 바꾸려면 주소"
🎬 D3-1 구조체 메모리 뷰어 — c = r, p->h

## Slide 4
C Day 3 · 4
2교시 · 10:00–10:50
12 가 아니라 16 — 정렬과 패딩
2교시
struct { char id; int v; char f; } → sizeof 12
id
pad
pad
pad
v
v
v
v
f
pad
pad
pad
struct { int v; char id; char f; } → sizeof 8
v
v
v
v
id
f
pad
pad
규칙 ① 각 필드는 자기 크기의 배수 주소에서 시작 (int 는 4, double 은 8)
규칙 ② 전체 크기는 가장 큰 필드의 배수 (배열로 늘어놔도 ①이 유지되게)
→ 큰 것부터 놓으면 패딩이 사라진다
#pragma pack(1): 패딩 0 이지만 정렬 안 된 접근 → x86 느려짐, 일부 MCU 죽음. 프레임 캐스팅 (Frame *)buf 의 유혹 — 안전한 답은 바이트 조립(4교시)
union — 같은 자리를 세 이름으로
typedef union { uint32_t w; uint8_t b[4]; float f; } Word;
Word x; x.w = 0x11223344;
x.b[0..3] // 44 33 22 11 (LE)
x.f = 1.0f; x.w // 0x3F800000 (IEEE 754)
sizeof(Word) // 4 (가장 큰 멤버)
enum — 상태에 이름을, 그리고 개수를
typedef enum { ST_IDLE, ST_HEAT, ST_COOL,
ST_ALERT, ST_COUNT } State; // 0..3, 4
const char *NAME[ST_COUNT] = {"IDLE",...};
for (i = 0; i < ST_COUNT; i++) ...
State st = 99; // 컴파일됨! enum 은 int — default 로 방어
🎬 D3-2 패딩 실험실 — 필드 순서 바꾸기, pack 토글

## Slide 5
C Day 3 · 5
3교시 · 11:00–11:50
비트 연산 — 여섯 연산자, 네 관용구
3교시
연산
규칙
용도
예
a & m
둘 다 1
마스크로 남기기
a & 0x0F → 하위 4비트
a | m
하나라도 1
켜기
a | (1u<<3)
a ^ m
다르면 1
토글·체크섬
a ^ 0xFF → 반전, a^b^b == a
~a
반전
AND NOT 마스크
~(1u<<3)
a << n
n칸 왼쪽
×2ⁿ, 자리 올리기
buf[1] << 8
a >> n
n칸 오른쪽
÷2ⁿ, 자리 내리기
(reg >> 5) & 1
reg |= (1u << n); // 켜기
reg &= ~(1u << n); // 끄기
reg ^= (1u << n); // 토글
(reg >> n) & 1 // 검사
// 필드 쓰기: 지우고 넣는다
reg = (reg & ~(0xFFu << 8)) | (0xABu << 8);
// 0x12345678 → 0x1234AB78
⚠ uint8_t a; a << 1 은 356 — int 로 정수 승격(Day 1). 8비트로 자르려면 (uint8_t)(a << 1). ~a 도 마찬가지.
⚠ 1 << 31 은 signed 오버플로. 레지스터는 항상 1u. 음수 >> 는 구현 정의 — 비트 연산은 unsigned 로만.
🎬 D3-3 비트 연산기 — 비트 클릭, 프리셋 4개

## Slide 6
C Day 3 · 6
4교시 · 13:00–13:50
가상 GPIO — 비트가 핀이다
다음 주엔 GPIO_OUT 한 줄만 진짜 주소로 바뀐다. 매크로는 그대로
4교시
extern uint32_t GPIO_OUT; // MCU: (*(volatile uint32_t *)0x3FF44004)
#define PIN_LED_R 2
#define PIN_LED_G 4
#define GPIO_SET(pin) (GPIO_OUT |= (1u << (pin)))
#define GPIO_CLR(pin) (GPIO_OUT &= ~(1u << (pin)))
#define GPIO_TOGGLE(pin) (GPIO_OUT ^= (1u << (pin)))
#define GPIO_READ(pin) ((GPIO_IN >> (pin)) & 1u)
GPIO_SET(PIN_LED_R); // 0x00000004
GPIO_SET(PIN_LED_G); // 0x00000014
GPIO_CLR(PIN_LED_R); // 0x00000010
0
7
0
6
0
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
0
GPIO_OUT 하위 8비트 = 0x10
LED_G
LED_R
// D=120 = 0b0111_1000 를 플래그로
#define FLAG_ALARM (1u << 5)
#define LEVEL_MASK 0x0Fu
!!(d & FLAG_ALARM) // 1 (32 가 아니라)
d & LEVEL_MASK // 8
// XOR 체크섬 $...*hh (NMEA 방식)
for (; *s && *s != '*'; s++) cs ^= *s; // 2C
🎬 D3-4 가상 GPIO 레지스터 — SET/CLR/TOGGLE/READ

## Slide 7
C Day 3 · 7
5교시 · 14:00–14:50
⚠ 매크로는 함수가 아니라 텍스트 치환이다
5교시
#define SQ_BAD(x) x * x
#define SQ(x) ((x) * (x))
#define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
SQ_BAD(1 + 2) // 1 + 2 * 1 + 2 = 5 (9 아님)
SQ(1 + 2) // ((1+2) * (1+2)) = 9
100 / SQ(5) // 전체 괄호 없으면 100/5*5 = 100
int i = 3;
MAX(i++, 2) // → 4, i = 5 !! 두 번 평가
규칙 셋: 인자마다 괄호 · 전체에 괄호 · 부수효과 있는 인자 금지.
타입 검사도 없다 → 요즘은 static inline 함수 (bits.h 의 print_bin8).
#ifdef DEBUG
# define LOG(fmt, ...) \
fprintf(stderr, "[%s:%d] " fmt "\n", \
__FILE__, __LINE__, ##__VA_ARGS__)
#else
# define LOG(fmt, ...) ((void)0) // 코드가 사라진다
#endif
$ gcc dbg.c # done
$ gcc -DDEBUG dbg.c # [dbg.c:11] temp=37 ...
-DDEBUG = 소스 첫 줄 #define DEBUG. 릴리스에서 LOG 는 플래시·속도 비용 0. #if defined(ESP32) 플랫폼 분기도 같은 문법.
🎬 D3-5 매크로 전개기 — 치환 → 우선순위 → 계산

## Slide 8
C Day 3 · 8
5교시
volatile — "매번 진짜로 읽어라" · 메모리 맵 I/O
5교시
uint32_t plain_flag = 0;
volatile uint32_t hw_flag = 0;
while (plain_flag == 0) {}
// -O2: "아무도 안 바꾸니 영원히 참" → 무한 루프로 최적화
while (hw_flag == 0) {}
// volatile: 매번 메모리에서 다시 읽음
volatile 이 필요한 곳
하드웨어 레지스터
인터럽트 핸들러가 바꾸는 변수
다른 스레드의 플래그 (동기화는 별도)
일반 루프 카운터 — 최적화만 막힘
주소를 레지스터로
// 실제 ESP32 (다음 주)
#define GPIO_OUT_REG (*(volatile uint32_t *)0x3FF44004)
GPIO_OUT_REG |= (1u << 2); // 그 주소에 쓰기
// 읽는 법: 주소 → volatile uint32_t 포인터로 캐스팅 → 역참조
// 그러면 변수처럼 |= &= 를 쓸 수 있다
4교시 gpio.h 의 extern uint32_t GPIO_OUT 한 줄만 이걸로 바꾸면 실제 하드웨어 코드. 하드웨어 의존을 한 파일 한 줄에 가두는 것이 이식성의 구조.

## Slide 9
C Day 3 · 9
6교시 · 15:00–15:50
함수도 주소가 있다 — 함수 포인터
6교시
int add(int a, int b) { return a + b; }
int mul(int a, int b) { return a * b; }
int (*op)(int, int); // "op 는 (int,int)→int 함수의 포인터"
op = add; // 함수 이름 = 주소
op(2, 3); // 5
typedef int (*BinOp)(int, int);
static const BinOp OPS[] = { add, sub, mul };
OPS[2](7, 3); // 21 ← switch 없는 분기
괄호를 빼면 int *op(int, int) — "int 포인터를 돌려주는 함수" 선언. 전혀 다른 뜻. 복잡하면 typedef.
OPS[0] → add
OPS[1] → sub
OPS[2] → mul
int add(){ a+b }
int sub(){ a-b }
int mul(){ a*b }
인덱스가 함수를 고른다. 연산 추가 = 배열 한 항목
Day 1 6교시 switch 계산기 → 표 한 줄. 이것이 7교시 상태 머신 테이블의 원리.
🎬 D3-6 함수 포인터 테이블 — 행 클릭

## Slide 10
C Day 3 · 10
6교시
qsort — 어제의 버블 정렬을 라이브러리로
6교시
int cmp_temp(const void *a, const void *b) {
const Reading *x = a, *y = b; // void* → 원래 타입
return (x->t > y->t) - (x->t < y->t); // -1 / 0 / 1
}
int cmp_hum_desc(const void *a, const void *b) {
return ((const Reading *)b)->h - ((const Reading *)a)->h; // b-a: 내림차순
}
qsort(log, n, sizeof log[0], cmp_temp);
// 배열 개수 요소 크기 비교 함수
// 24.8 26.0 37.2
배열, 개수, 요소 크기
Day 2 "길이를 같이 넘겨라"의 완성형 (감쇠)
const void *
qsort 는 타입을 모른다. 비교 함수가 안다 — C 의 다형성
(x > y) - (x < y)
double 뺄셈은 int 로 잘리고, int 뺄셈은 오버플로. 이 형태가 모든 타입에 안전
b - a
인자 순서를 바꾸면 내림차순
⚠ return *(int*)a - *(int*)b; 는 INT_MAX - (-1) 에서 오버플로 → 잘못된 순서. 값이 작을 때만 우연히 맞는다.

## Slide 11
C Day 3 · 11
7교시 · 16:00–16:50
콜백 — "이 일이 생기면 이 함수를 불러라"
7교시
typedef void (*Callback)(double);
static Callback on_alert = NULL; // 등록 슬롯
void register_alert(Callback cb) { on_alert = cb; }
void feed(double t) { // 라이브러리 쪽
if (t > 35.0 && on_alert) on_alert(t); // NULL 검사 후 호출
}
void beep(double t) { printf("BEEP! %.1f\n", t); }
feed(36.0); // 아무 일 없음
register_alert(beep);
feed(36.0); // BEEP! 36.0
내 코드
register_alert(beep)
라이브러리
on_alert = cb
① 등록
이벤트
t > 35
beep(36.0)
호출됨
② 콜백
feed 를 짠 사람은 beep 이 존재하는지 모른다. 다음 주 attachInterrupt(pin, handler), 타이머, 버튼 — ESP32 코드의 절반이 콜백 등록.
함수 포인터도 포인터 — NULL 검사 없이 부르면 세그폴트 (Day 2 1교시).

## Slide 12
C Day 3 · 12
7교시
상태 머신 — enum 인덱스 = 핸들러 테이블
TABLE[st](t): switch 없이 상태가 곧 인덱스
7교시
typedef enum { ST_IDLE, ST_HEAT, ST_COOL, ST_ALERT, ST_COUNT } State;
static State on_idle(double t) { GPIO &= ~ALL;
if (t < 18) return ST_HEAT; if (t > 28) return ST_COOL; return ST_IDLE; }
static State on_heat(double t) { GPIO |= HEATER; if (t >= 20) return ST_IDLE; return ST_HEAT; }
static State on_cool(double t) { GPIO |= FAN; if (t > 35) return ST_ALERT; if (t <= 26) return ST_IDLE; return ST_COOL; }
static State on_alert(double t) { GPIO |= ALARM|FAN; if (t <= 30) return ST_COOL; return ST_ALERT; }
typedef State (*Handler)(double);
static const Handler TABLE[ST_COUNT] = { [ST_IDLE]=on_idle, [ST_HEAT]=on_heat,
[ST_COOL]=on_cool, [ST_ALERT]=on_alert };
State next = TABLE[st](temps[i]); // 핵심 한 줄
IDLE
HEAT
COOL
ALERT
t<18
t>28
t>35
T=17.0 IDLE -> HEAT GPIO=0x0
T=19.0 HEAT -> HEAT GPIO=0x1
T=36.0 COOL -> ALERT GPIO=0x2
T=31.0 ALERT -> ALERT GPIO=0x6
⚠ TABLE = { on_idle, on_cool, on_heat, on_alert } — 컴파일·실행 모두 되고, HEAT 에서 팬이 돈다. 지정 초기화로 enum 과 묶어라. 오늘 함정은 조용히 틀린다.
🎬 D3-7 상태 머신 시뮬레이터 — 시나리오 재생

## Slide 13
C Day 3 · 13
8교시 · 17:00–17:50
종합 실습 — 온도 조절기 컨트롤러
파일 5개 (main.c · frame.c/h · fsm.c/h · gpio.h · Makefile) · 경고 0 · -DDEBUG 로 전이 로그
8교시
프레임 파싱
Day 2
플래그·체크섬
4교시
상태 머신
7교시
레지스터 제어
4·5교시
통계
2·6교시
디버그 로그
5교시
$ make && ./controller < temps.txt
IDLE 3
HEAT 2
COOL 3
ALERT 2
top3: 36.0 33.0 31.0
bad=0 final GPIO=0x6
$ make CFLAGS="-Wall -Wextra -g -DDEBUG" && ./controller < temps.txt
T=25.0 IDLE -> IDLE GPIO=0x0 ...
채울 곳 셋: cmp_temp_desc (6교시), realloc 블록 (Day 2), qsort + top3 출력.
조건: TABLE 은 지정 초기화 · 핀 제어는 GPIO_SET/CLR 매크로로만 · visits[ST_COUNT] 로 상태별 횟수.
미완성이어도 fsm_step + 테이블 + visits 가 있으면 통과.
🎬 D3-8 컨트롤러 흐름 — 재생

## Slide 14
C Day 3 · 14
8교시
제출 체크리스트
8교시
make clean && make
경고 0개 · CFLAGS 로 -DDEBUG 빌드도 성공
[ST_HEAT] = on_heat
TABLE 이 지정 초기화로 되어 있음
GPIO_SET / GPIO_CLR
핀 제어가 매크로로만 (직접 |= 금지)
int visits[ST_COUNT]
상태별 체류 횟수를 enum 인덱스로
worksheet_day3.html
8교시까지 채점 → 결과 코드 · 오답 정리 캡처
# Makefile
CFLAGS = -Wall -Wextra -g
controller: main.o frame.o fsm.o
$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^
main.o: main.c frame.h fsm.h gpio.h
fsm.o: fsm.c fsm.h gpio.h
제출 폴더: c_day3/controller/

## Slide 15
C Day 3 · 15
정리
오늘의 여섯 문장
1
구조체 대입은 통째 복사.
함수 인자는 const T * 가 기본
🎬 D3-1
2
필드는 자기 크기의 배수 주소에. 큰 것부터 놓으면 패딩이 사라진다.
union 은 같은 자리를 나눠 쓴다
🎬 D3-2
3
켜기 |=, 끄기 &= ~, 토글 ^=, 검사 >> n & 1.
필드 쓰기는 지우고 넣는다. 비트 연산은 unsigned 로
🎬 D3-3 · D3-4
4
매크로는 텍스트 치환 — 괄호 셋, 부수효과 금지.
volatile 은 "매번 진짜로 읽어라"
🎬 D3-5
5
함수 이름은 주소.
qsort 는 비교 함수가 타입을 안다
🎬 D3-6
6
콜백은 미리 등록,
상태 머신은 enum 인덱스 = 핸들러 테이블
🎬 D3-7

## Slide 16
Day 4 예고
파일 I/O · 디버깅 · 종합 프로젝트
오늘 만든 것들이 내일 이렇게 이어집니다
fopen("temps.txt", "r") · fgets · fwrite
파일 I/O — 표준 입력 대신 프로그램이 직접 파일을 연다
gdb ./controller → break fsm_step → print st
예제 7-3 의 조용한 버그를 실행을 따라가며 잡는다
링 버퍼 + 상태 머신 + 파일 로깅
종합 프로젝트 — 4일치를 한 프로그램으로
제출: c_day3/controller/ (파일 5개) + worksheet_day3.html 결과 · 내일 09:00