## Slide 1
음성 AI 전문가 과정 · Day 3 / 40
Day 03
주파수 분석
FFT · STFT · Mel · MFCC
Sum of Sines → DFT → STFT → Mel → MFCC
4시간 · Colab CPU · 실습 노트북 Part 1 ~ 6
>>> extract_features("speech.wav")
Log-Mel (80, 593) ← Whisper 입력
MFCC (13, 593) ← 봉우리 모양
1초에 약 100 frame
>>> logmel_30s.shape
(80, 3000)
출력 예시
Notes: Day 3입니다. D1에서 그림으로만 봤던 스펙트로그램과 Whisper의 80 × 3000 입력을 오늘 직접 수식과 코드로 만듭니다. 사인파의 합에서 출발해 DFT의 원리, FFT 실습, STFT, Mel, MFCC까지 갑니다. 마지막에 어떤 파일이든 Log-Mel과 MFCC를 뽑는 특징 추출기를 완성합니다.

## Slide 2
3.0 · 오늘 답할 질문
Whisper가 읽는 "소리 그림"은 어떻게 만들어질까
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
1
목소리 같은 복잡한 소리는 무엇으로 이루어져 있을까?
Part 1
2
FFT는 신호 속 주파수를 어떻게 찾아낼까?
Part 2
3
25 ms로 잘라 보면 몇 Hz 차이까지 구분할 수 있을까?
Part 3
4
Whisper의 80 × 3000 입력은 정확히 어떻게 만들까?
Part 4 · 5
5
목소리 높이가 달라도 "아"를 "아"로 알아보는 특징은?
Part 6
수업이 끝나면 다섯 질문 모두에 수식 하나와 한 문장으로 답할 수 있어야 한다.
Notes: 수업 전에 다섯 질문에 아는 만큼 답을 적게 하고 마지막에 비교합니다. 특히 4번은 D1부터 계속 나온 80 × 3000의 정체입니다.

## Slide 3
3.0 · 오늘의 흐름
사인파에서 MFCC까지
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
Part 1
사인파의 합
›
Part 2
DFT 원리
›
Part 3
FFT 실습
›
Part 4
STFT
›
Part 5
Mel
›
Part 6
MFCC · 추출기
교시 | 내용 | 실습
1교시 | 사인파의 합, 배음 · 포먼트, DFT 원리, 오일러 | Part 1 ~ 2 · 빈칸 1, 2 · 워크시트 1교시
2교시 | FFT 실습: 해상도, 창 함수, dB | Part 3 · 빈칸 3 · 워크시트 2교시
3교시 | STFT, 스펙트로그램, 트레이드오프 | Part 4 · 빈칸 4 · 워크시트 3교시
4교시 | Mel, Log-Mel, MFCC, 특징 추출기 | Part 5 ~ 7 · 빈칸 5 ~ 7 · 워크시트 4교시 · 노션 제출
▶ 애니메이션 D3-1 오늘의 흐름 (Part 1 ~ 6)
Notes: 노트북은 Part 1부터 6까지 순서대로 진행하고, 교시가 끝날 때마다 워크시트의 해당 탭을 풉니다. 오늘도 GPU는 필요 없습니다.

## Slide 4
3.1 · 사인파의 합
복잡한 소리 = 배음(f₀의 정수배)의 합
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
음 높이 = f₀
반복 주기 T = 1/f₀. 배음을 바꿔도 그대로
음색 = A_k
각 배음의 크기 비율. 피아노 vs 바이올린, "아" vs "이"
▶ 애니메이션 D3-2 사인파의 합 (배음 슬라이더)
Notes: 노트북 Part 1입니다. 220, 440, 660 Hz를 따로 듣고 더해서 들려주세요. 모양은 복잡해져도 반복 주기는 1/220초 그대로입니다. 음 높이는 f₀, 음색은 각 배음의 크기 A_k가 정합니다.

## Slide 5
3.1 · 포먼트
같은 높이, 다른 모음: 봉우리 위치가 다르다
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
x(t) = Σ Ak sin(2π·k·f₀·t + φk)
Ak ≈ G(k·f₀) G = 성도의 봉우리 모양
모음 | F1 | F2
아 | 약 700 Hz | 약 1200 Hz
이 | 약 300 Hz | 약 2300 Hz
우 | 약 300 Hz | 약 800 Hz
Notes: 성대가 만든 배음을 성도(입, 혀, 목)가 걸러서 특정 높이 근처를 크게 만듭니다. 이 봉우리가 포먼트이고 모음을 결정합니다. 노트북의 vowel() 함수로 아, 이, 우를 들려주세요. f0만 바꾸면 높이는 바뀌어도 같은 모음으로 들립니다.

## Slide 6
3.1 · 두 가지 시점
시간 영역과 주파수 영역
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
FFT: 시간 영역 → 주파수 영역. STFT: 둘을 합쳐 "언제, 어떤 높이가" (스펙트로그램)
Notes: 같은 소리를 시간 축으로 보면 "언제 얼마나 큰가", 주파수 축으로 보면 "어떤 높이가 얼마나 들어 있나"입니다. 오늘 배우는 FFT가 왼쪽을 오른쪽으로 바꿉니다.

## Slide 7
3.2 · DFT 원리
시험 사인파와 곱해서 더하기
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
▶ 애니메이션 D3-3 DFT 원리 (스캔 · 감아 보기)
Notes: 노트북 Part 2입니다. 신호에 440 Hz가 있으면 440 Hz 시험 사인파와 곱한 값이 양수로 쌓여 합이 커지고, 700 Hz처럼 없는 주파수는 +와 −가 상쇄됩니다. 애니메이션 D3-3에서 스캔을 눌러 스펙트럼이 그려지는 과정과, 원에 감았을 때 무게중심이 움직이는 모습을 보여주세요.

## Slide 8
3.2 · 오일러 공식
cos와 sin을 한 번에: e^{jθ} = cos θ + j sin θ
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
단계 | 식
급수 | e^x = 1 + x + x²/2! + x³/3! + …
x = jθ, j² = −1 | e^{jθ} = (1 − θ²/2! + …) + j(θ − θ³/3! + …) = cos θ + j sin θ
DFT 시험 사인파 | e^{−j2πfn/fs} = cos(2πfn/fs) − j sin(2πfn/fs)
Notes: 신호의 위상을 모르기 때문에 cos와 sin을 둘 다 곱해야 합니다. 오일러 공식은 원 위를 도는 점을 복소수로 써서 둘을 한 번에 다룹니다. 지수함수 급수에 jθ를 넣으면 짝수 차수는 cos, 홀수 차수는 sin 급수로 묶입니다.

## Slide 9
3.2 · DFT 공식
X[k] = Σ x[n] · e^{−j2πkn/N}
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
X[k] = Σn=0..N−1 x[n] · e^(−j2πkn/N) = ck − j·sk
fk = k · fs / N |X[k]| = √(c² + s²) A = 2|X[k]| / N
🧩 빈칸 실습 2 freqs = np.arange(N) * ____ / N; mag = np.____(X) 정답: SR, abs
Notes: DFT 공식과 bin의 의미입니다. k번째 칸의 주파수는 k·fs/N이고, 유용한 범위는 0부터 N/2까지입니다. 진폭 A인 사인파가 bin에 맞으면 |X[k]| = A·N/2라서 2|X|/N로 진폭을 되돌립니다.

## Slide 10
3.2 · FFT
결과는 같고, 계산은 약 100배 빠르다
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
1,048,576
DFT: N² (N = 1024)
→
10,240
FFT: N·log₂N
=
≈ 100배
곱셈 횟수 차이
결과가 같은가: True
직접 DFT 45.7 ms | FFT 0.092 ms | 약 499배
실행 예시. 시간은 환경에 따라 다르다.
실전에서는 항상 np.fft
N = 16,000(1초)이면 직접 DFT 행렬만 약 4 GB
🧩 빈칸 실습 1 chord = tone(262) + tone(330) + tone(____) # 솔 정답: 392
Notes: 직접 만든 dft()는 N × N 행렬을 곱하므로 곱셈이 N²번입니다. FFT는 같은 결과를 N log2 N번으로 계산합니다. 노트북에서 np.allclose로 결과가 같은 것과 실제 시간 차이를 확인합니다. 실측 배수는 환경에 따라 다릅니다.

## Slide 11
3.3 · 주파수 해상도
Δf = f_s / N : 길게 볼수록 촘촘하다
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
N | 길이 | Δf
400 | 25 ms | 40 Hz
4096 | 256 ms | 3.9 Hz
16000 | 1 s | 1 Hz
▶ 애니메이션 D3-4 주파수 해상도
Notes: 노트북 Part 3입니다. 25 ms(400샘플)면 40 Hz 간격이라 440과 460 Hz가 하나로 뭉칩니다. 256 ms(4096샘플)면 3.9 Hz 간격이라 둘로 갈라집니다. 시간 길이와 주파수 간격을 곱하면 항상 1입니다.

## Slide 12
3.3 · 창 함수
그냥 자르면 새어 나간다: Hann 창
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
w[n] = 0.5 − 0.5·cos(2πn / (N−1))
🧩 빈칸 실습 3 w = np.____(N) 정답: hanning
▶ 애니메이션 D3-5 창 함수와 leakage
Notes: 주파수가 bin에 딱 맞지 않으면 끝부분이 끊겨 에너지가 넓게 퍼집니다. 양 끝을 0으로 줄이는 Hann 창을 곱하면 1,500 Hz에서 약 −40 dB이던 누설이 −100 dB 아래로 떨어집니다. 대신 봉우리가 조금 넓어집니다.

## Slide 13
3.4 · STFT
잘라서 FFT하고, 세워 붙이면 스펙트로그램
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
X[m,k] = Σ x[n + mH] · w[n] · e^(−j2πkn/N)
▶ 애니메이션 D3-6 STFT 프레이밍
Notes: 노트북 Part 4입니다. 25 ms 창을 10 ms씩 옮기며 각 구간을 FFT하고, 결과를 세로로 세워 붙입니다. 직접 만든 my_stft()가 librosa.stft(center=False)와 같은 결과인 것을 확인합니다.

## Slide 14
3.4 · frame 수와 모양
(1 + N/2, 1 + ⌊L/H⌋)
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
상황 | 공식 | 예 (N=400, H=160)
center=False | M = 1 + ⌊(L − N)/H⌋ | L = 16,000 → 98
center=True (기본) | M = 1 + ⌊L/H⌋ | L = 16,000 → 101
30초 (Whisper) | 1 + 480000 // 160 | 3001 → 3000 사용
세로 (bin 수) | 1 + N/2 | 201 (간격 40 Hz)
겹침 | (N − H)/N | 60%
🧩 빈칸 실습 4 hop = int(____ * SR) # 10 ms 정답: 0.010 → 160
Notes: STFT 결과 모양을 계산으로 맞히는 연습입니다. center=True는 앞뒤에 N/2씩 패딩해서 1 + L//H입니다. 30초면 3001이고 Whisper는 마지막을 버려 3000을 씁니다.

## Slide 15
3.4 · 트레이드오프
시간과 주파수를 동시에 선명하게 볼 수 없다
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
(N / f_s) × (f_s / N) = 1
▶ 애니메이션 D3-7 시간-주파수 트레이드오프 (실시간)
Notes: 창이 길면 배음 줄무늬(음 높이)가 선명하지만 시간 변화가 번지고, 짧으면 반대입니다. 둘을 곱하면 1이라서 피할 수 없습니다. 애니메이션 D3-7에서 마이크로 말하며 n_fft를 바꿔 보여주세요.

## Slide 16
3.5 · Mel
귀에 맞춘 주파수 축과 삼각형 필터
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
m = 2595·log₁₀(1 + f/700) ⟺ f = 700(10^(m/2595) − 1)
▶ 애니메이션 D3-8 Mel 필터뱅크
Notes: 노트북 Part 5입니다. 0~8000 Hz를 mel 축에서 같은 간격으로 나누면 Hz 축에서는 낮은 쪽이 촘촘하고 높은 쪽이 넓어집니다. 이웃한 세 점마다 삼각형 필터를 만들어 파워를 묶습니다.

## Slide 17
3.5 · Log-Mel
Whisper 입력 80 × 3000의 정체
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
단계 | 모양 | 수식
STFT 파워 | (201, T) | ¦X[k, t]¦²
필터뱅크 | (80, 201) | H_m(k) 삼각형
Mel | (80, T) | H · ¦X¦²
Log-Mel | (80, T) 30초 → (80, 3000) | 10·log₁₀(Mel)
🧩 빈칸 실습 5 librosa.feature.melspectrogram(..., n_mels=____) 정답: 80
Notes: STFT 파워 201줄에 80 × 201 필터뱅크 행렬을 곱하면 80줄 Mel이 되고, 로그를 취하면 Log-Mel입니다. 30초면 80 × 3000이 됩니다. 실제 Whisper는 여기에 클리핑과 스케일 조정을 더하고, large-v3 계열은 128 mel을 씁니다.

## Slide 18
3.6 · MFCC
Log-Mel을 DCT하면 앞쪽에 봉우리 모양이 모인다
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
cn = Σm log(Melm) · cos[π·n·(m + 0.5) / M], n = 0 … 12 (c0 = 전체 크기)
Notes: 노트북 Part 6입니다. DCT는 Log-Mel 곡선을 느린 cos부터 빠른 cos까지 얼마씩 섞으면 되는지 계산합니다. 낮은 n은 봉우리(포먼트), 높은 n은 배음 줄무늬입니다. 앞 13개만 남긴 것이 MFCC입니다.

## Slide 19
3.6 · 봉우리 vs 음 높이
음 높이가 달라도 같은 모음이면 MFCC가 비슷하다
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
"아"120 vs "아"240
MFCC 거리 약 91 (같은 모음)
"아"120 vs "이"120
MFCC 거리 약 169 (다른 모음)
▶ 애니메이션 D3-9 MFCC
🧩 빈칸 실습 6 librosa.feature.mfcc(S=lm, n_mfcc=____) 정답: 13
Notes: 앞 계수만으로 복원하면 포먼트 봉우리만 남고 배음 줄무늬가 지워집니다. 노트북 빈칸 실습 6에서 같은 "아"를 120 Hz와 240 Hz로 만들면 거리가 다른 모음 "이"보다 훨씬 작습니다. 수치는 실행 예시입니다.

## Slide 20
3.6 · 미니 프로젝트
extract_features(): 어떤 파일이든 Log-Mel과 MFCC로
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
def extract_features(src):
path = make_model_ready(src, "feat_in.wav")
y, sr = librosa.load(path, sr=16000)
mel = librosa.feature.melspectrogram(y=y, sr=sr,
n_fft=____, hop_length=____, n_mels=80)
logmel = librosa.power_to_db(mel, ref=np.max)
mfcc = librosa.feature.mfcc(S=logmel, n_mfcc=13)
return {"logmel": logmel, "mfcc": mfcc}
🧩 빈칸 실습 7
n_fft = 400 (25 ms)
hop_length = 160 (10 ms)
결과: Log-Mel (80, T), MFCC (13, T), 1초에 약 100 frame
D6부터 Whisper가 이 Log-Mel을 입력으로 받는다.
Notes: D2의 make_model_ready() 다음 단계입니다. 전처리 후 STFT, Mel, 로그, DCT를 한 번에 해서 딕셔너리로 돌려줍니다. 같은 문장을 여성과 남성 목소리로 비교하면 배음 간격은 달라도 큰 흐름은 비슷합니다.

## Slide 21
3.6 · 수식으로 정리
오늘의 원리를 여덟 줄로
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
원리 | 수식 | 확인
푸리에 급수 | x(t) = Σ A_k sin(2πk f₀ t + φ_k) | 배음 간격 = f₀
DFT | X[k] = Σ x[n] e^(−j2πkn/N) | np.allclose(dft, fft)
bin · 진폭 | f_k = k f_s / N, A = 2¦X[k]¦/N | 500 Hz → 0.5000
해상도 | Δf = f_s / N | 400 → 40 Hz
Hann 창 | w[n] = 0.5 − 0.5 cos(2πn/(N−1)) | np.hanning과 일치
STFT | M = 1 + ⌊L/H⌋, 모양 (1 + N/2, M) | (201, 593)
Mel | m = 2595 log₁₀(1 + f/700), H·¦X¦² | 1000 Hz → 1000 mel
MFCC | c_n = Σ log Mel_m cos[πn(m+0.5)/M] | dct 직접 = librosa
Notes: 노트북 각 Part의 수식으로 보기를 한 장에 모았습니다. 노트북 수식 검증 셀의 측정값과 함께 짚어 주세요.

## Slide 22
3.6 · 알아 둘 점
오늘 헷갈리기 쉬운 것
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
헷갈리는 점 | 설명
직접 DFT가 메모리 오류 | N × N 복소수 행렬. N = 16,000이면 약 4 GB → 실습은 N = 1024
frame 수가 3001 | librosa center=True는 1 + L//H. Whisper는 마지막을 버려 3000
power_to_db vs amplitude_to_db | 파워는 10·log₁₀, 진폭은 20·log₁₀. 결과 dB는 같다
librosa mel 값이 HTK 공식과 다름 | librosa 기본은 Slaney 방식. HTK와 비교할 때는 htk=True
Whisper mel 수 | 기본 80. large-v3 계열은 128 mel
frame 수와 bin 수는 항상 공식으로 먼저 예측하고 shape로 확인한다.
Notes: 수강생이 자주 묻는 부분입니다. 특히 frame 수가 3000이 아니라 3001로 나오는 이유와, 10과 20의 dB 변환 차이를 짚어 주세요.

## Slide 23
정리 · 다음 시간 Day 4
오디오 전처리: 리샘플링 · 정규화 · 노이즈 제거 · VAD
음성 AI 전문가 과정 · Day 3
도-미-솔 화음을 FFT로 분해했다
직접 만든 dft()가 np.fft와 같음을 확인했다
Δf = f_s/N과 Hann 창의 효과를 실험했다
my_stft()로 스펙트로그램을 만들고 frame 수를 예측했다
Whisper 입력 80 × 3000 Log-Mel을 만들었다
MFCC가 음 높이보다 모음을 담는 것을 확인했다
다음: Day 4
오늘 만든 스펙트로그램으로
잡음은 어디에 있고, 말소리는 언제 시작할까?
리샘플링 · 정규화 · 노이즈 제거 · Silero VAD
worksheet.html
40문항
개념 워크시트 · 노션 제출
animation.html
9개 탭
인터랙티브 애니메이션
D3_실습.ipynb
빈칸 7
실습 노트북
레포 위치 04-voice-ai/day03
Notes: 오늘 체크리스트를 확인하고 워크시트 4교시 탭까지 마친 뒤 노션에 제출합니다. 다음 시간에는 오늘 만든 스펙트로그램을 이용해 잡음을 줄이고, 말소리 구간을 찾는 VAD를 다룹니다.